## Slide 1
導入 SDK 同步機制可降低 81% 遊戲操作延遲
借鏡 PC Anti-Lag 技術，解決手機 Frame Queue 堆積問題
問題與解決方案
現況問題
• GPU 不知道遊戲目標幀率
• BufferQueue 堆積 2-3 幀
• 操作延遲達 50-80ms
• 玩家體驗卡頓、不跟手
導入 SDK 後
• SDK 通知目標幀率
• GPU 同步渲染節奏
• 延遲降低至 10-15ms
• 操作即時反饋
預期效益
81%
延遲降低
0
Frame Queue
99%
幀率穩定度
成功判定準則
Click-to-Photon 延遲 < 30ms
Frame Queue 維持 0-1 幀
功耗增加 < 5%
需驗證 10 款熱門遊戲
技術方案流程
遊戲
設定目標幀率
SDK
傳遞同步訊號
SurfaceFlinger
調整 Buffer
GPU Driver
同步渲染節奏
顯示
降低延遲
POC 實驗設計
A/B 測試方案
• A 組：現行機制（Baseline）
• B 組：導入 SDK 同步（Experimental）
• 測試遊戲：王者榮耀、原神、PUBG 等 10 款
• 量測指標：延遲、幀率、功耗、溫度
建議行動
核准 POC 開發
• 第 1-2 週：SDK 原型開發
• 第 3-4 週：整合測試與調優
• 第 5-6 週：10 款遊戲驗證
• 預期產出：完整評估報告與上線建議

## Slide 2
附錄 A：系統架構與平台對比
Android 圖形系統架構
應用層
遊戲 App
SDK
框架層
SurfaceFlinger
BufferQueue
HAL
GPU Driver
Display HAL
硬體
GPU
Display
SDK 插入位置
• SDK 位於應用層，遊戲直接呼叫
• 透過 Binder IPC 與框架層通訊
• SurfaceFlinger 調整 BufferQueue 行為
• GPU Driver 根據訊號同步渲染節奏
PC vs 手機平台對比
項目
PC 平台
手機平台
同步機制
Anti-Lag SDK
待開發
Frame Queue
0-1 幀
2-3 幀
延遲
10-20ms
50-80ms
功耗控制
不重要
關鍵指標
SDK 介面
成熟
需設計
技術關鍵點
• PC Anti-Lag 已驗證延遲可降低 81%
• 手機平台需透過 SurfaceFlinger 整合
• SDK 需提供目標幀率設定介面
風險與挑戰
• 遊戲需主動整合 SDK（需推廣）
• 不同 GPU 架構可能有差異
• 功耗與延遲的權衡需調優
• 需與各遊戲廠商合作驗證

## Slide 3
附錄 B：POC 實驗設計
實驗組別設計
A 組 (Baseline)
• 現行 BufferQueue 機制
• 無 SDK 同步介面
• Frame Queue 自然堆積
• 作為對照基準
B 組 (Experimental)
• 導入 SDK 同步機制
• 遊戲主動設定目標幀率
• GPU 同步渲染節奏
• 驗證延遲改善效果
測試流程
環境準備
刷入測試版本
遊戲安裝
10 款熱門遊戲
數據採集
延遲/幀率/功耗
A/B 對比
統計顯著性
報告產出
結論與建議
量測指標
延遲
Click-to-Photon
幀率
FPS & 1% Low
功耗
mW (avg/peak)
溫度
CPU/GPU (°C)
測試遊戲清單
10 款熱門遊戲
• MOBA：王者榮耀、傳說對決
• 射擊：PUBG、Free Fire、使命召喚
• RPG：原神、崩壞：星穹鐵道
• 競速：極速領域、QQ 飛車
• 休閒：Candy Crush

## Slide 4
附錄 C：術語解釋（有圖片版 - 6 格）
堆積 2-3 幀
維持 0-1 幀
Frame Queue
GPU 渲染完成但尚未顯示的畫面佇列。堆積越多，延遲越高。
輸入
處理
渲染
顯示
Click-to-Photon
從按下按鈕到畫面顯示的總延遲時間，競技遊戲目標 < 30ms。
遊戲
Buffer
顯示
BufferQueue
Android 管理圖形緩衝區的機制，在生產者與消費者間傳遞畫面。
App 1
App 2
合成輸出
SurfaceFlinger
Android 畫面合成服務，將多個應用畫面合成為最終顯示內容。
不同步 高延遲
同步 低延遲
Anti-Lag SDK
PC 延遲優化技術，讓遊戲與 GPU 同步渲染節奏。
幀率分布
1% Low FPS
最差的 1% 幀率，比平均幀率更能反映卡頓程度。

## Slide 5
附錄 D：術語速查表（純文字版 - 16 格）
Frame Queue
GPU 渲染完成但尚未顯示的畫面佇列
Click-to-Photon
按下按鈕到畫面顯示的總延遲
BufferQueue
Android 圖形緩衝區管理機制
SurfaceFlinger
Android 畫面合成服務
Anti-Lag SDK
PC 平台延遲優化技術
1% Low FPS
最差 1% 幀率，衡量卡頓程度
VSync
垂直同步信號，避免畫面撕裂
Triple Buffering
三重緩衝，平滑幀率波動
Latency
延遲，從輸入到輸出的時間
FPS
每秒幀數，衡量畫面流暢度
GPU Driver
顯示卡驅動程式
HAL
硬體抽象層，連接系統與硬體
Pipeline
管線，資料處理的連續階段
Render
渲染，將資料轉換為畫面
Buffer
緩衝區，暫存資料的記憶體
Sync
同步，協調多個元件的時序

## Slide 6
附錄 E：原生圖表類型展示
折線圖 - 效能趨勢
Chart: 延遲變化趨勢
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5
改善前 (ms) | 80 | 75 | 78 | 82 | 79
改善後 (ms) | 80 | 45 | 30 | 20 | 15
長條圖 - 遊戲對比
Chart: 各遊戲延遲對比
| 王者榮耀 | 原神 | PUBG | Free Fire
改善前 | 80 | 65 | 70 | 55
改善後 | 25 | 20 | 22 | 18
圓餅圖 - 延遲來源
Chart: 延遲來源分布
| Frame Queue | GPU 渲染 | 顯示路徑 | 其他
Values | 45 | 30 | 15 | 10
矩陣圖 - 風險評估
POC 風險評估矩陣
發生機率
影響程度
高
中
低
低
中
高
SDK 整合
效能
廠商配合
功耗
圖表類型說明
• 折線圖：使用 XL_CHART_TYPE.LINE_MARKERS
• 長條圖：使用 XL_CHART_TYPE.COLUMN_CLUSTERED
• 圓餅圖：使用 XL_CHART_TYPE.PIE
• 矩陣圖：使用 Shapes 組合繪製
• 所有原生圖表可在 PowerPoint 中編輯資料

## Slide 7
附錄 F：甘特圖與增強版架構圖
甘特圖 - POC 專案進度
Anti-Lag SDK POC 開發時程
01/06
01/13
01/20
01/27
02/03
02/10
02/17
02/24
需求分析與設計
SDK 原型開發
SurfaceFlinger 整合
整合測試
遊戲驗證
增強版架構圖 - Anti-Lag SDK 系統架構
應用層
遊戲 App
Anti-Lag SDK
新增
其他 App
框架層
SurfaceFlinger
修改
BufferQueue
HWComposer
驅動層
GPU Driver
Display Driver
sync